بنام خدا

راهنمای استفاده از پروگرمر گویای آسانسور

شرکت ایده گستران تازیک

نسخه 1.0.0

اسفند ماه 91

### فهرست مطالب

نصب درایور USB دستگاه پروگرمر

نصب نرم افزار دستگاه پروگرمر

آشنایی با محیط نرم افزار

ایجاد فایل جدید و پروگرم آن

خواندن محتویات حافظه دستگاه گویا و ذخیره آن به عنوان فایل

سئوالات متداول

# نصب درایور USB دستگاه پروگرمر

کاربر برای نصب درایور USB بایستی ابتدا پروگرمر را کامپیوتر وصل نموده و مطابق شکل زیر پنجره Device Manager را در Control Panel باز کند.

در این پنجره با کلیک راست روی گزینه FT232R USB UART در  Other devicesراست کلیک کرده و از منوی باز شده روی گزینه Update Driver Software … کلیک نماید.

با کلیک روی منو، پنجره شکل زیر باز شده و کاربر روی گزینه Browse my computer for driver software کلیک کرده تا پنجره Update diver software – FT232R USB UART مطابق شکل باز شود.

کاربر در پنجره Update diver software – FT232R USB UART با کلیک روی دکمه Browse … بایستی مسیر پوشه USB Driver را در DVD همراه دستگاه پروگرمرمطابق شکل های زیر  انتخاب کند.

کاربر بایستی سایر مراحل را دقیقا مطابق تصاویر زیر ادامه دهد.

کاربر بایستی در این مرحله با کلیک روی دکمه Install مراحل نصب را ادامه دهد.

اگر مراحل نصب درایور USB Serial Converter با موفقیت به پایان برسد پنجره شکل زیر باز خواهد شد.

همانطور که در شکل زیر دیده می شود برای تکمیل مراحل نصب بایستی درایور دوم با نام USB Serial Port نصب گردد.

معمولا ویندوز به صورت اتوماتیک اقدام به نصب این درایور می کند. اگر این ویندوز نتوانست این درایور را نصب کند کاربر بایستی این درایور ر ابا کلیک راست کردن روی گزینه USB Serial Port از طریق منو مطابق دستور العمل درایور قبلی نصب نماید.

اگر هر دو درایور بدرستی نصب گردد مطابق شکل زیر بایستی دو گزینه زیر در پنجره Device Manager وجود داشته باشد.

نکته: الزامی وجود ندارد که حتما درایور، COM97 را اضافه کند. این COM  می تواند هر عدد دیگری باشد.

# نصب نرم افزار دستگاه پروگرمر

کاربر برای نصب نرم افزار بایستی با کلیک رو فایل Setup در پوشه Annunciator Programmer در DVD همراه دستگاه پروگرمر آن را اجرا نماید و به ترتیب مراحل را مطابق تصاویر زیر ادامه دهد.

در مرحله آخر پس از پایان مراحل نصب Shortcut برنامه با نام EGT Annunciator مطابق شکل زیر روی Desktop 
ایجاد می شود.

# آشنایی با محیط نرم افزار

## برگه شاخص طبقات

در این برگه کاربر می تواند شاخص طبقات را مشاهده کند یا آنها را تغییر دهد.

## برگه تنظیمات

در این برگه کاربر می تواند شاخص طبقاتی را که اعلام خوش آمد گویی دارند و یا منطق ورودی DO یا OVL و تعداد دفعات 	تکرار هر موزیک و فاصله زمانی اعلام پیام DO را مشاهده کند و یا در آن تغییراتی را اعمال نماید.

## برگه اعلام ها

کاربر می تواند در این برگه صدای اعلام هر یک از طبقات را بشنود، آنها را حذف یا تغییر دهد و یا برای 	طبقه ای خاص اعلام 	صوتی جدیدی را بگذارد.

همچنین کاربر می تواند در نوار سبز رنگ بالایی وضعیت حافظه صدای دستگاه اعلام طبقات را نسبت به کل حافظه این دستگاه 	مشاهده 	نماید.

## پنجره موزیک ها

کاربر می تواند در این پنجره صدای  موزیک ها را بشنود، آنها را حذف یا تغییر دهد و یا موزیک جدیدی را اضافه نماید.

همچنین کاربر می تواند در نوار سبز رنگ بالایی وضعیت حافظه موزیک ها را نسبت به کل حافظه مشاهده نماید.

## منوهای نرم افزار

### نوار منوی اصلی

منوی اصلی نرم افزار شامل گزینه های پوشه، پروگرم و راهنما می باشد.

### منوی پوشه

منوی پوشه ای نرم مطابق تصویر زیر می باشد.

### منوی فایل جدید

کاربر می تواند با استفاده از این منو فایل جدید ایجاد نماید.

### منوی باز کردن فایل حافظه دستگاه

کاربر با استفاده از این منو می تواند فایل های قبلی را از مسیری روی کامپیوتر خود باز کند. فرمت این فایل ها .bin 		می باشد.

### منوی ذخیره فایل حافظه دستگاه

اگر کاربر فایلی را که از روی کامپیوتر باز کرده است تغییر دهد، می تواند تغییرات را با استفاده از این منو 	روی همان 		فایل ذخیره نماید.

### منوی ذخیره فایل حافظه دستگاه در ...

اگر کاربر فایلی را که از روی کامپیوتر باز کرده است یا فایل جدیدی را که ایجاد کرده 	پس از تغییرات بخواهد در 		مسیر جدید و با نامی جدید ذخیره نماید می تواند از این منو استفاده نماید.

### منوی ارتباط با دستگاه

اگر کاربر بخواهد اتصال کامپیوتر با پروگرمر و پروگرمر با دستگاه گویا را چک کند می تواند از این گزینه
		 استفاده 	نماید.

اگر این اتصالات صحیح باشد دایره قرمز رنگ سمت راست پایینی به رنگ سبز در می آید و همچنین نوع دستگاه 			پروگرمر اتصالی را مشخص می نماید.

نکته: این نسخه از نرم افزار صرفا برای پروگرم کردن گویاهای LFT شرکت ایده گستران تازیک 	می باشد.

### منوی آخرین فایل

کاربر با استفاده از این منو می تواند آخرین فایل باز شده توسط نرم افزار را مجددا و مستقیما باز نماید.

### منو خروج

کاربر با استفاده از این منو می تواند نرم افزار را ببندد.

### منوی پروگرم

این منو برای خواندن حافظه دستگاه گویا و یا پروگرم کردن آن استفاده می شود.

### منوی حافظه دستگاه و ذخیره به عنوان فایل

این منو در مواقعی که کاربر بخواهد محتویات حافظه دستگاه گویا را بخواند و یا آن را به عنوان یک فایل ذخیره کند 		بکار برده می شود.

### منوی پروگرم کردن روی حافظه دستگاه

کاربر می تواند با استفاده از این منو، دستگاه گویا را پروگرم نماید.

### منوی خواندن تنظیمات از روی حافظه دستگاه

این منو در مواقعی که کاربر بخواهد فقط تنظیمات را از روی حافظه دستگاه گویا بخواند کاربرد دارد.
		این تنظیمات شامل محتویات برگه شاخص طبقات و برگه تنظیمات می شود.

### منوی پروگرم کردن تنظیمات روی حافظه دستگاه

این منو در مواقعی کاربرد دارد که کاربر فقط بخواهد شاخص طبقات در برگه شاخص طبقات و تغییر اعلام
		خوش آمدگویی و سایر موارد در برگه تنظیمات را تغییر دهد.

# ایجاد فایل جدید و پروگرم آن

گام نخست- کاربر بایستی ابتدا از طریق منوی پوشه روی گزینه فایل جدید کلیک کند.

گام دوم- در قسمت شاخص طبقات که بصورت اتوماتیک با تنظیمات پیش فرض پر شده است، اگر نیاز باشد
 کاربر می تواند در لیست سمت راست روی هر ورودی کلیک کرده و شاخص هر طبقه را با کلیک کردن
 روی هر سگمنت قرمز رنگ تغییر دهد.

نکته: کاربر بایستی بعد از تغییر شاخص هر ورودی، روی دکمه ثبت شود کلیک کرده و برای تایید در پنجره مطابق
شکل زیر روی گزینه بلی کلیک نماید.

گام سوم- در این مرحله کاربر می تواند در برگه تنظیمات و در صورت لزوم تا 5 طبقه برای 
اعلام خوش آمدگویی را تنظیم نماید. بترتیبی که مثلا در شکل زیر دستگاه گویا پس از اعلام طبقه 
در طبقات G، L و P اعلام خوش آمدگویی را انجام می دهد.

همچنین می تواند در این برگه منطق ورودی OVL و DO را عوض کرده و یا تعداد دفعات تکرار موزیک و فاصله زمانی
بین اعلام پیام DO را تغییر دهد.

گام چهارم-  کاربر در این مرحله بایستی در جدول برگه اعلام ها صداهای اعلام طبقات را برای طبقات مورد نظر مشخص نماید.

بترتیبی که با کلیک راست روی طبقه مورد نظر و کلیک روی گزینه تغییر اعلام، مسیر فایل صدا را مشخص نماید.

با کلیک روی گزینه تغییر اعلام پنجره انتخاب فایل صدا باز می گردد.

در این پنجره در قسمت پایین سمت راست کاربر ابتدا بایستی نوع فایل را انتخاب کرده و سپس در مسیر مورد نظر روی آن کلیک نماید.

نکته: معمولا برای فایل اعلام طبقات نوع فایل از نوع Special با پسوند img می باشد.

نکته: داخل DVD همراه دستگاه در پوشه اعلام طبقات و پیام ها - پیش فرض  فایل های اعلام طبقات وجود دارند.

همچنین کاربر می تواند با کلیک راست روی هر یک از طبقات در جدول و انتخاب گزینه های منو، صدای اعلام طبقات را پخش یا حذف یا تغییر دهد.

نکته: برای سهولت کاربر مطابق شکل بالا می تواند برای پخش فایل بدون باز کردن منو و صرفا با زدن 
دکمه F3 کیبود صدای اعلام طبقه مورد نظر را بشنود و یا برای حذف صدای اعلام از دکمه Delete 
و برای تغییر اعلام از دکمه های ترکیبی Ctrl+A استفاده نماید.

گام پنجم-  درجدول  برگه موزیک ها کاربر می تواند موزیک دلخواه خود را اضافه نماید. در هنگام اضافه کردن 
موزیک ها بایستی کاربر به میزان حافظه در نوار سبز رنگ پایینی نرم افزار دقت نماید.

گام ششم- در این مرحله کاربر بایستی فایل ایجاد شده را ذخیره نماید. برای اینکار باید با استفاده از منوی پوشه و گزینه ذخیره فایل حافظه در ... اقدام شود.

گام هفتم- اگر کاربر بخواهد فایل ایجاد شده را روی دستگاه پروگرم نماید فقط کافیست با استفاده از 
منوی پروگرم و گزینه پروگرم کردن روی حافظه دستگاه اقدام نماید.

# خواندن محتویات حافظه دستگاه گویا و ذخیره آن به عنوان فایل

گام نخست- کاربر بایستی  ابتدا از طریق منوی پوشه روی گزینه فایل جدید کلیک کند.

گام دوم-  سپس از طریق منوی پروگرم روی گزینه خواندن حافظه دستگاه و ذخیره به عنوان فایل کلیک نماید تا 
پنجره در حال خواندن حافظه دستگاه ... باز گردد

.

گام سوم- کاربر بایستی منتظر بماند تا تمامی محتویات حافظه دستگاه خوانده شود که این فرآیند با پر شدن
نوار سبز رنگ به پایان می رسد.

گام چهارم-کاربر بایستی پس از اتمام فرآیند خواندن و پر شدن نوار سبز رنگ، پنجره را بسته تا پنجره اصلی 
نرم افزار باز گردد. کاربر می تواند در این مرحله تنظیمات دستگاه را در برگه تنظیمات ببیند و یا در برگه اعلام ها و موزیک ها 
صدا ها را بشنود و از محتویات داخل دستگاه گویا آگاه گردد.

گام پنجم- کاربر می تواند فایل محتویات حافظه دستگاه را با استفاده از منوی پوشه و گزینه ذخیره فایل حافظه دستگاه در ...

با نامی خاص در محلی خاص ذخیره نماید.

# سئوالات متداول

سئوال: آیا با استفاده از نرم افزار و بدون خواندن محتویات کامل دستگاه گویا، امکان دارد شاخص طبقات را تغییر داد؟

پاسخ: بلی، کاربر می تواند پس از اتصال دستگاه گویا به پروگرمر مستقیما و سریع فقط محتویات تنظیمات دستگاه را 
خوانده و پس از تغییرات لازم، آن را مجددا پروگرم نماید.

برای این کار کاربر با استفاده از منوی پروگرم و گزینه خواندن تنظیمات از روی حافظه دستگاه ابتدا محتویات تنظیمات دستگاه
را می خواند.

این فرآیند با تغییر رنگ دایره سمت راست پایینی نرم افزار از قرمز به رنگ سبز و پر شدن نوار سبز رنگ بالایی آن همراه خواهد بود.

سپس کاربر می تواند با تغییرات لازم در محتویات برگه های شاخص طبقات و تنظیمات دوباره با استفاده از منوی پروگرم 
و گزینه نوشتن تنظیمات روی حافظه دستگاه تغییرات دلخواه خود را روی دستگاه پروگرم نماید. این فرآیند مجددا با
 تغییر رنگ دایره سمت راست پایینی نرم افزار از قرمز به رنگ سبز و پر شدن نوار سبز رنگ بالایی آن همراه خواهد بود.

سئوال: آیامی توان از  نحوه ی صحیح اتصال دستگاه گویا به پروگرمر اطمینان حاصل کرد؟

پاسخ: بلی، کاربر ابتدا بایستی کابل را از سمتی که روی آن P نوشته شده به پروگرمر و سمت D به دستگاه گویا متصل نماید.
اگر دستگاه گویا سالم باشد و با کلیک روی منوی پوشه و انتخاب گزینه ارتباط با دستگاه دایره سمت راست پایینی 
نرم افزار از قرمز به رنگ سبز و نوار سبز رنگ بالایی آن پر می شود.

اگر دایره نشانگر اتصال سبز نشد کاربر بایستی جهت اتصال کابل پروگرم به گویا را برعکس کرده و مجددا از طریق منو سعی نماید. (کابل از سمتی که روی آن P نوشته شده همواره بایستی پروگرمر وصل شده باشد.)

اگر بعدا از این اقدام دوباره دایره نشانگر وضعیت ارتباط سبز نشد یا دستگاه گویا یا پروگرمر یا کابل پروگرمر آسیب دیده است.

سئوال: این نسخه از نرم افزار پروگرمر گویا چه محصولاتی را پشتیبانی می کند؟

پاسخ: این نسخه از نرم افزار صرفا برای پروگرم کردن گویای مدل LFT شرکت ایده گستران تازیک می باشد.

سئوال: محتویات داخل DVD همراه دستگاه پروگرمر چیست؟

پاسخ: این DVD شامل موارد زیر می باشد:

- فایل Setup نرم افزار پروگرمر گویا

- فایل های نصب  نرم افزار (هایی) جهت ویرایش و تبدیل فرمت صدا به Wave می باشد.

- فایل های درایور USB دستگاه پروگرمر

- فایل های پیش فرض اعلام طبقات با پسوند خاص که صرفا قابل استفاده در نرم افزار پروگرمر می باشد.

- فایل های صوتی و آلبوم های متفاوت موزیک با فرمت Wave

سئوال: نرم افزار پروگرمر گویا قابلیت پروگرم چه نوع فرمت های صدایی را دارد؟

پاسخ: این نرم افزار دو نوع فرمت را پشتیبانی می کند:

- فایل های Wave با مشخصات   8 Bit, 11025HZ, Mono

- فایل های کد گذاری شده خاصی با پسوند img مخصوص شرکت ایده گستران تازیک که معمولا 
مخصوص اعلام های طبقات می باشد.

سئوال: اگر برای دستگاه گویایی نیاز به اعلام خاصی بود که در محتویات فایل های صوتی پیش فرض DVD همراه پروگرمر موجود نبود، چه باید کرد؟

پاسخ: کاربر بایستی با ارسال کتبی متن اعلام درخواستی خود از طریق فکس به شرکت ایده گستران تازیک اقدام نماید. شرکت
 ایده گستران تازیک پس دریافت هزینه و مشخص کردن زمان معین، فایل اعلام را از طریق ایمیل ارسال می نماید.
کاربر می تواند فایل را دریافت کرده و با استفاده از دستگاه پروگرمر، دستگاه گویا را پروگرم نماید.

این فرآیند باعث کاهش چشمگیر هزینه ها و زمان می شود.

سئوال: مراحل تغییر اعلام و شاخص یک توقف آسانسور چگونه است؟

پاسخ: فرضا تابلو آسانسور در توقفی خاص شاخص r را برای طبقه رستوران به ورودی دستگاه گویا می فرستد.کاربر می خواهد در این توقف دستگاه گویا اعلام خواصی مثلا   "به رستوران رفتاری خوش آمدید"را  انجام دهد.

کاربر با ایجاد فایل جدید از طریق منوی پوشه  و تنظیم تمامی موارد از جمله صدا اعلام ها و موزیک ها و یا با باز کردن 
فایل قبلی آماده ای با کلیک روی گزینه باز کردن  فایل حافظه دستگاه از طریق منوی پوشه ، مثلا یکی از موارد برگه شاخص طبقات نرم افزار پروگرمر را که کاربردی ندارد مانندReserve یا 29  و .... را انتخاب کرده و شاخص آن را مطابق شکل زیر تغییر می دهد و سپس روی دکمه ثبت شود در زیر آن کلیک می کند.

در گام بعدی فایل صدای اعلام خواص "به رستوران رفتاری خوش آمدید " دریافتی از شرکت ایده گستران تازیک 
را در برگه اعلام ها ی نرم افزار و با کلیک راست روی گزینه Reserve (برای مثال) و انتخاب گزینه تغییر اعلام در منوی
 باز شده در نرم افزار مطابق تصاویر زیر وارد کند.

سپس فایل را مطابق توضیحات قبلی در مسیر خاصی ذخیره کرده و نهایتا روی دستگاه پروگرم می نماید.

سئوال: آیا می توان با استفاده از نرم افزار پروگرمر گویا شاخص های از نوع 7Segment یا Binary و یا Gray را روی 
دستگاه گویا پروگرم کرد؟

پاسخ: بلی، می توان در برگه شاخص طبقات نرم افزار هر نوع شاخصی را برای توقف ها مطابق شکل زیر تعریف کرد.

سئوال: نحوه نصب برنامه ویرایشگر صدا چگونه است؟

پاسخ: این برنامه در پوشه Audio Record Edit Toolbox Pro V12.5.1 در DVD همراه پروگرمر 
مطابق شکل زیر ارائه شده است.

کاربر با کلیک روی فایل AudioRecordEditToolboxPro.exe  مراحل را مطابق شکل های زیر بایستی ادامه دهد.

پس از کلیک روی دکمه Finish در آخرین مرحله نصب، Shortcut برنامه مطابق شکل زیر روی Desktop اضافه 
می شود. کاربر با کلیک روی این آیکون می تواند وارد برنامه شود.

سئوال: آیا می توان از فایل های صوتی MP3 مستقیما در نرم افزار  پروگرمر گویا استفاده کرد؟

پاسخ: خیر، بایستی هر نوع فایل صوتی به غیر فایل Wave با مشخصات 8 Bit, 11025HZ, Mono را با استفاده از نرم افزار ویرایشگر صدا موجود در DVD همراه، مطابق توضیحات قبل به فایل Wave با مشخصات 8 Bit, 11025HZ, Mono  تبدیل کرد.

سئوال: چگونه می توان  فایل های صوتی با فرمتی غیر مجاز مانند  MP3 را به فرمتی مجاز برای نرم افزار  پروگرمر گویا تبدیل کرد؟

پاسخ: کاربر می تواند با استفاده از نرم افزار Audio Record Edit Toolbox Pro که در DVD همراه 
پروگرمر موجود است و مراحل نصب آن توضیح داده شد، مطابق مراحل زیر این تبدیل را انجام دهد:

ابتدا نرم افزار Audio Record Edit Toolbox Pro را باز کرده و با استفاده از نوار افزار File و گزینه Open 
فایل خود را در این نرم افزار باز نماید.

سپس فایل را با استفاده از گزینه Save File As … مطابق شکل زیر در مسیری خاص ذخیره نماید.

با کلیک روی این گزینه پنجره زیر باز شده و کاربر بعد از وارد کردن نام، بایستی روی گزینه  Save کلیک نماید.

با کلیک روی دکمه Save پنجره زیر باز می شود.

سپس با کلیک کردن روی دکمه Configure … پنجره زیر باز می شود که محتویا ت این پنجره دقیقا بایستی
مطابق شکل زیرتنظیم گردد.

پس از تنظیم گزینه ها با کلیک روی دکمه OK در این پنجره و پنجره پایینی فایل با فرمت مجاز در مسیر 
تعیین شده ذخیره می گردد.

حالا این فایل برای استفاده در برنامه پروگرمر گویا قابل آماده می باشد.